M07-TG Трубогиб ручной (профилегиб)

Инструкция по эксплуатации

Содержание.

1.	Краткое описание

2.	Инструкция по эксплуатации

3.	Технические данные и размеры сечений обрабат. заготовок

4.	Монтаж

- Краткое описание

Ручной Трубогиб M07-TG – отличное решение для небольших кузнечных мастерских.

Удобный трубогиб (профилегиб) для мобильной работы прямо на месте монтажа изделий. Универсальное применение для большого сортамента труб, профилей и полосы.

Данный трубогиб популярен для применения в небольшом производстве, мастерской, при дачном строительстве, для изготовления теплиц, навесов, пергол, калиток, ворот и других легких металлоконструкций.

Позволяет изгибать дуги, кольца, арки из труб круглого и прямоугольного сечения, квадрата, прутка, полосы.

Оправки в комплекте:

для квадратных труб - 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40х2 мм

для круглых труб - Ф15, Ф20, Ф25, Ф30 мм

для полосы – до 40х10 мм

для круглого прутка – до Ф16 мм

ВНИМАНИЕ:  приведенные размеры относятся только к стали марки Ст3

- Инструкция по эксплуатации

В зависимости от применяемого материала выберите нужный Вам комплект оправок из находящихся на внутренних валах или сменных оправок на внешних валах.

Установите обрабатываемый материал на оправки одним из краев.

Вращая верхний прижимной винт создайте давление на материал. Прокатайте материал несколько раз в обоих направлениях постепенно увеличивая давление прижимным винтом до получения дуги необходимого Вам радиуса.

- Технические характеристики

Максимальные параметры обрабатываемых материалов:

Труба круглая – до Ф 30мм, труба квадратная – до 40х40мм, пруток – до Ф 16мм, квадрат – до 16х16мм, полоса до 40х10мм

Вес Нетто/Брутто: 59 /62кг

Размер упаковки:  470х405х505 мм

- Монтаж

Закрепите инструмент на рабочем мест при помощи винтов. Правильное положение инструмента - рукоятка находиться  сбоку рабочего стола.

Внимание: Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.